Semestrální práce
Výjezdní cvičení
Cvičení KEE/VEN 2016

Cvičení: úterý 12:05 – 13:45	Datum cvičení: 15. 4. 2016
Vypracoval: Bc. Martin Zlámal
# A. Fotovoltaika
Fotovoltaický vědecko-technický park se nachází ve vesnici Strašice asi 12 km od Rokycan v bývalém vojenském areálu. Jmenovitě areál obsahuje tyto (a další) zajímavosti:
- 8 zrcadlových sledovačů slunce
- 18 velkých sledovačů o výkonu 12,6 kWp (á 65 panelů)
- největší jednoosý sledovač Titan o výkonu 33,3 kWp
- pozemní klasická instalace 2 MWp
Celkem je tedy v parku nainstalování přibližně 3 MWp. Nutno zdůraznit, že většina sledovačů nafungovala, nebo směřovala na špatnou světovou stranu. To je s podivem hlavně proto, že např. velké dvouosé sledovače spolupracují pouze s kalendářem. Celkově tento park nepůsobil vůbec dobře, spíše naopak. Zdálo se, že je ve velkém rozkladu. Zajímavé také je, že celý tento park stál půl miliardy korun (zdroj: americanwaysolar.com), což bylo vidět spíše na osobním automobilu obsluhy, než na parku.
# B. Vodní elektrárny
Vodní elektrárna Orlík zadržuje na vltavské kaskádě 720 mil. m3 vody, což ji řadí na první místo z akumulačních nádrží v ČR. Celkový výkon elektrárny je 364 MW (4 x 91 MW Kaplan, spád 70,5 m) a operativní najetí na plné zatížení zvládne za 128 sekund. Elektrárna byla uvedena do provozu postupně v letech 1961-1962. Největší hloubka je 74 m, gravitační betonová přehrada má 91,5 metrů na výšku a 450 m na šířku v koruně. Těleso přehrady má 3 přelivy s kapacitou 2 184 m3 a dva spodní Johnsonovy regulační uzávěry.
# C. Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla čerpají energii z okolí o relativně nízké teplotě, kdy uměle zvyšují teplotu nosného média na např. 50 °C. Toto médium může být například čpavek. Důležité je, aby se látka vypařovala při nízkých teplotách. Výpary se potom pomocí kompresoru stlačují a díky dodané práci dochází k uvolnění tepla a vyšší teplotě. U tepelných čerpadel se udává tzv. topný faktor, což je poměr mezi teplem dodaným a energií pro pohon čerpadla. Obvykle vychází 2 až 5.

Obrázek 1: Princip kompresorového tepelného čerpadla (zdroj: ekowatt.cz)
# D1. Energie větru
Naměřené hodnoty rychlostí větru 2 m nad terénem:

v [m/s]	3,1	4,9	2,3	3,0	4,0	6,0	2,8	4,9	4,9	5,9	8,1	4,9	4,0	4,2

Což dává průměrnou hodnotu rychlosti 4,5 m/s. Přepočet na výšku osy větrné elektrárny Boží Dar je potom:

w=left ( h over h_0 right )^n cdot w_0= left( {30 m} over {2 m} right)^0,16 cdot 4,5 m/s=6,94 m/s
Kde 30 m je výška větrné elektrárny a koeficient drsnosti 0,16 vychází podle tabulek. Z toho je vidět, že se vzrůstající výškou rychlost větru stoupá. Teoretický výkon vzdušného proudu ve výšce osy větrné elektrárny se spočte takto:

P=1 over 2 cdot %rho cdot c_p cdot A cdot v_j^3=1 over 2 cdot 1,15 cdot 0,41 cdot %pi cdot 0,98^2 cdot 6,94^3 =237,76 W
# D2. Energie slunce
Sklon systému podle data narození je 48 °, azimut systému pak -11 °. Následuje příklad výpočtu pro čas 12:00.
Výška slunce nad obzorem:
h = arcsin(sin %delta cdot sin %gamma + cos %delta cdot cos %gamma cdot %tau)newline h =arcsin(sin 20° cdot sin 50°+cos 20° cdot cos 50° cdot cos 0°) = 60°
Úhel dopadu paprsků na osluněnou plochu:
cos %gamma = sin h cdot cos %alpha + cos h cdot sin %alpha cdot cos (a-a_s) newline cos %gamma = sin 60° cdot cos 42°+ cos 60° cdot sin 42° cdot cos (0-(-11))=0,97
Intenzita slunečního záření:
I=I_n cdot cos %gamma = 871 cdot 0,97 = 846,61 W/m^2
Výsledné teplo pak vychází z kalorimetrické rovnice:
Q_t=S cdot I cdot %tau cdot %mu_a cdot %mu_i=2 cdot 1,76 m^2 cdot 846,61 W/m^2 cdot 15 min cdot 60 s cdot 0,81 cdot 0,92=1998,67 kJ
Obdobně se vypočítá teplo dodané za celý den, z čehož získáme požadovaný rozdíl teplot:
%DELTA t={Q_celk cdot %mu_a cdot %mu_i} over {%rho cdot V cdot c_p}={63 738,89kJ cdot 0,745} over {1000 cdot 0,3m^3 cdot 4187} cdot 10^3=37,8 K=37,8 °C
Výsledná teplota je tedy 51,8 °C (37,8 °+14 °).

Obrázek 2: VA charakteristika fotovoltaického článku