Měření akustického výkonu
Cvičení KET/CHH 2016
Cvičení: Středa 11:10 – 12:50	Datum měření: 20. 4. 2016
Vypracoval: Bc. Martin Zlámal	Datum odevzdání: 27. 4. 2016
Měřicí skupina:	Bc. Milan Flor
Bc. Filip Sauer
Bc. Lukáš Truhlář
Bc. Martina Šafaříková
# Zadání
1. Změřte technickou metodou hladinu akustického výkonu vysavače (LW,A).
2. Proveďte frekvenční analýzu změřeného výkonu v třetinooktávových pásmech.
3. Změřenou frekvenční závislost graficky znázorněte.
# Teoretický rozbor
Akustický výkon je veličina, která nezávisí na okolních podmínkách jako je např. teplota prostředí, pohyb posluchače nebo třeba vzdálenost. Jedná se o fyzikální absolutní parametr. Jednotkou akustivkého výkonu je Watt [W]. V našem případě je akustický výkon počítán pomocí tzv. technické metody, podle následujícího vzorce:
W=sum from i=1 to N I_i cdot S_i=sum from i=1 to N {{p^2_i} over {c_0 cdot %rho}} cdot S_i=1 over {c_0 cdot %rho} cdot S sum from i=1 to N p^2_i = I_p cdot S=p^2_p over {c_0 cdot %rho} cdot S=p^2_p over {c_0 cdot %rho} cdot 2 cdot %pi cdot r^2
Kde je:
c0 – rychlost šíření zvuku ve vzduchu (~340 km/h)
ρ – hustota vzduchu (1,29 kg/m3)
Ip – průměrná hodnota akustické intenzity
pp – průměrná hodnota akustického tlaku
Z čehož lze jednoduše vypočítat hladinu akustického tlaku takto:
L_w=10 cdot log W over W_ref [dB] (Wref = 10-12 [W])
Frekvenční váhování pomocí filtrů slouží k úpravě měřených průběhů pro lidské ucho, protože ucho se nechová lineárně. Konkrétně se tato korekce provádí pomocí filtru typu A. Dále existují filtry typu B, C a D (a další), kde např. D slouží pro korekce v letectví.
# Postup měření
Kolemě měřeného objektu (vysavač) vytvoříme virtuální síť, která vytvoří polokouli o devíti zhruba stejných plochách. Ve středu těchto ploch provádíme měření LAeq po dobu 30 s. Poloměr měřicí polokoule je 1,25 m. Tři měřicí roviny se nacházejí ve výškách 28 cm, 82 cm a 1,25 m. Při měření si pomáháme provázkem připevněným k vysavači pro udržení stálé vzdálenosti. Při měření zároveň zaznamenáváme třetinooktávové spektrum.
# Naměřené a vypočtené hodnoty, grafy
Tabulka 1: Tabulka naměřených hodnot při cvičení
Bod	LAeq [dB]	Jméno souboru
M1	73,2	V_SLM_000
M2	75,0	V_SLM_001
M3	72,4	V_SLM_002
M4	74,5	V_SLM_003
M5	73,7	V_SLM_004
M6	75,6	V_SLM_005
M7	75,7	V_SLM_006
M8	72,7	V_SLM_007
M9	73,8	V_SLM_008

W=p^2_p over {c_0 cdot %rho} cdot 2%pi cdot r^2=0,1019^2 over {340 cdot 1,29} cdot 2%pi cdot 1.25 =2.324 cdot 10^-4 W
L_w=10 cdot log W over W_ref [dB] = 10 cdot log 2.324 cdot 10^-4 over 10^-12 = 83,66 dB

# Použité přístroje a podmínky měření
Zvukoměr: NTI-AUDIOXL2
Měřicí mikrofon: NTI-AUDIOM2210 / 1368
Zdroj hluku – vysavač: ETA407 / 7673
Teplota: 22,2 °C, RH 39 %, Atmosférický tlak: 1023,6 hPa
# Závěr
Naměřená resp. vypočtená hladina akustického výkonu je 83,66 dB, což se zhruba podobá hodnotám běžných vysavačů na dnešním trhu. Některé dosahují dokonce vyšších hodnot. I přesto, že se jednalo o starší model vysavače, tak není tedy oproti srovnatelným produktům nijak zásadně hlučnější. V naměřeném třetinooktávovém spektru je vidět jedna tónová složka na frekvenci 250 Hz.